شركت گازاستان آذربایجان شرقی پژوهش و فناوری تعریف پروژه پژوهشی عنوان پروژه: بررسی و اصلاح جنس کوپلینگ شیر رایزر علمکهای گاز اهداف و دلايل نياز به عملياتي شدن پروژه : کوپلینگ مورد استفاده در شیر رایزر علمکهای گاز برای جلوگیری از ورود جریان برق سیستم حفاظت کاتدیک شبکه توزیع گاز به سیستم لوله کشی داخلی مصرف کنندگان مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر کوپلینگهای موجود دارای ضخامت پایینی بوده و جنس آنها خشک و شکننده می باشد بطوریکه تنش ها و فشارهای وارده به علمک گاز مانند برخورد خودرو و یا هنگام تعویض رگولاتور، نصب اشتراک و ... باعث ترک خوردگی یا شکستگی آنها می شود و این امر باعث نشت ولتاژ حفاظت کاتدی شبکه به سیستم لوله کشی داخلی مصرف کنندگان و افت ولتاژ حفاظت کاتدیک شبکه شده و افزایش ولتاژ مورد نیاز و در نتیجه افزایش انرژی مصرفی جهت حفاظت کاتدی شبکه را در پی دارد. لذا هدف از این پروژه، بررسی مشکلات و ایرادات موجود در کوپلینگهای مورد استفاده و ارائه روش مناسب برای افزایش انعطاف پذیری و استحکام آنها در مقابل تنش های وارده بر اثر برخوردهای فیزیکی و افزایش مقاومت در برابر تاثیرات عوامل شیمیایی و تغییرات آب و هوایی می باشد. شرح خدمات مورد نیاز پروژه: مطالعات جامع کتابخانه ای و میدانی : شناخت دقیق مساله و نیازمندیهای شرکت ملی گاز ایران بررسی استانداردهای مرتبط انجام بررسیهای میدانی درخصوص کوپلینگهای مورد استفاده، وضعیت آنها و مشکلات موجود بررسی آماری خرابیهای کوپلینگهای موجود مورد استفاده و مشکلات ناشی از آن تعیین پارامترهای اثر گذار در انعطاف پذیری و استحکام کوپلینگها بررسی و ارائه روش مناسب برای رفع مشکلات موجود انجام بررسیها و ارزیابیهای فنی و اقتصادی درخصوص روش ارائه شده ساخت نمونه کوپلینگ براساس روش ارائه شده و انجام تستهای آزمایشگاهی برای ارزیابی مشخصات فنی مورد نیاز و انطباق با استانداردها 6. تست میدانی حداقل 30 نمونه در شرایط مختلف عملیاتی و ارزیابی عملکرد آنها 7. تدوین و ارائه دانش فنی مربوطه (شامل کلیه اطلاعات و نقشه های فنی، مواد مورد استفاده، تکنولوژی ساخت و روشهای تولید) 8. بررسی فنی و اقتصادی تولید انبوه نمونه ساخته شده براساس روش ارائه شده 9. تدوین دستورالعمل/استاندارد مربوطه 10. جمع بندی و ارائه گزارش نهائی گزارش توجيهي پروژه و مزاياي فني،اقتصادي،اجتماعي و زيست محيطي: افزایش میزان کارآیی و بهره وری سیستم حفاظت کاتدی شبکه گاز و به تبع آن کاهش میزان مصرف انرژی و هزینه های مربوط به آن، کاهش هزینه های تعویض شیرهای رایزر بدلیل شکستگی کوپلینگ جهت جلوگیری از نشت ولتاژ